ООО «Леноблпроект - Т»

Документация по планировке территории

Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, предусматривающая размещение линейного объекта – распределительный газопровод в городе Тихвине Ленинградской области к жилым домам № 1, 2, 11 площадки Усадьба РТС.

Том I

Проект планировки территории

Основная (утверждаемая) часть

Директор								Рогожин В.А.

ГИП									Рогожина И.А.

г. Тихвин

2016 г.

Содержание:

| №№ п/п | Наименование | Масштаб | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Текстовые материалы: |  |
| 1.1. | Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения и характеристиках планируемого развития территории, систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения | 4 |
| 1.2. | Характеристики планируемого развития территории и систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимого для развития территории | 5-8 |
| 2. | Раздел 2. Графические материалы: |  |
| 2.1. | Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур. | 1:1000 | 9 |

Содержание раздела 1:

Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения и характеристиках планируемого развития территории, систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения	4

1.	Общие положения	4

2.	Характеристики планируемого развития территории и систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимого для развития территории	5

2.1.   Параметры системы социального обслуживания	5

2.2.   Параметры развития системы транспортного обслуживания	5

2.3.   Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения	5

2.4.   Характеристики планируемого развития территории	6

2.5.   Линии градостроительного регулирования	6

2.6.   Размещаемые линейные объекты	6

2.7.   Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	6

2.8.   Основные технико-экономические показатели	7

2.9.   Охрана окружающей среды	7

## Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения и характеристиках планируемого развития территории, систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения

Наименование линейного объекта: «Строительство распределительного газопровода в г. Тихвине Ленинградской области к жилым домам №1,2,11 Усадьбы РТС».

Адрес (местоположение) объекта: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, площадка Усадьба РТС, улица Боровая.

## Общие положения

В составе настоящей документации по планировке территории Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, предусматривающей размещение линейного объекта – распределительного газопровода в городе Тихвин Ленинградской области к жилым домам № 1, 2, 11 площадки Усадьба РТС (далее – Документация) разработан проект планировки территории и проект межевания территории с градостроительными планами застроенных и подлежащих застройке земельных участков.

Разработка документации осуществлялась на основании постановления администрации Тихвинского района от 21.10.2015 г. №01-2597а «О подготовке документации по планировке территории Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, предусматривающей размещение линейного объекта местного значения «Строительство распределительного газопровода в городе Тихвине Ленинградской области к жилым домам №1, 2, 11 площадки Усадьба РТС», в составе проекта межевания застроенной территории и градостроительных планов застроенных земельных участков».

Разработка документации осуществлялась с учетом положений документов территориального планирования, градостроительного зонирования, кадастрового плана территории:

Генеральный план Тихвинского городского поселения утвержден решением совета депутатов Тихвинского городского поселения от 17.10.2012 N 02-336. В 2014 г. был подготовлен пакет изменений в генеральный план в отношении территории деревни Паголда, который затем был утвержден решением Совета депутатов Тихвинского городского поселения 24 декабря 2014 г. № 02-48.

Правила землепользования и застройки утверждены решением совета депутатов Тихвинского городского поселения от 16 января 2008 года № 02-409, последняя редакция правил утверждена решением совета депутатов от 17 октября 2012 года № 02-335 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Тихвинского городского поселения».

Стоящие на учете в Государственном кадастре недвижимости земельные участки в границах настоящего Проекта, а также смежные с ними, имеют категорию земель «земли населенных пунктов».

Документация выполнена на геодезической основе, подготовленной ООО «Агентство ГРИФОН» масштаба 1:500 в 2015 г.

Исходный год разработки Документации– 2015-й.

Предварительные технические условия, определившие коридор трассы:

- Технические условия ОАО «Газпромгазораспределение  Ленинградская область», филиал в г. Тихвине № 912 от 28.01.2015 г.;

- Технические условия ОАО «Газпромгазораспределение  Ленинградская область», филиал в г. Тихвине № 913 от 28.01.2015 г.

Территория, в пределах которой планируется строительство газопровода, относится к землям (земельным участкам) общего пользования г. Тихвин – ул. Боровая и внутриквартальные проезды площадки Усадьба РТС.

## 2.	Характеристики планируемого развития территории и систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимого для развития территории

# 2.1.   Параметры системы социального обслуживания

Документация подготавливается в целях размещения линейного объекта местного значения. На настоящий момент территория является застроенной. Квартал, расположенный северо-западнее ул. Боровая застроен коммунальными объектами, в южной его части расположены два многоквартирных дома; квартал при северо-восточной части ул. Боровая застроен индивидуальными жилыми домами в 1960-х гг. Северо-западный участок проектирования расположен на пл. Усадьба РТС в жилой зоне многоквартирной малоэтажной застройки.

В районе проектирования отсутствуют объекты социальной сферы. На пл. Усадьба РТС имеется магазин розничной продажи товаров первой необходимости. Генеральным планом не предусматривается организация системы социального обслуживания на данной территории.

Таким образом, с учетом того, что территория фактически застроена и генеральным планом не предусматривается развитие здесь объектов социальной сферы, а также назначения документации, развитие настоящей документацией системы социального обслуживания территории не предусматривается.

# 2.2.   Параметры развития системы транспортного обслуживания

Улично-дорожная сеть

Существующая дорожная сеть представлена ул. Боровой. Дорога является фактически сложившейся еще в дореволюционное время. Новые элементы дорожной сети или улучшение характеристик существующих градостроительной документацией городского поселения не предусмотрено.

Пассажирское и пешеходное сообщение

Существующее пассажирское сообщение осуществляется автобусным маршрутом городского транспорта (№ 14 и 15), а также транзитные рейсы районного значения, выходящие из города в данном направлении.

Пешеходное сообщение осуществляется по дорожкам, следующим вдоль дорожного полотна ул. Боровая по четной стороне.

# 2.3.   Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения

Газоснабжение – предусматривается строительство распределительного газопровода для газоснабжения многоквартирных жилых домов №1, 2, 11 пл. Усадьбы РТС, расположенных в г. Тихвин по двум участкам:

-1-й участок – к ж.д. №1 и 2;

-2-й участок – к ж.д. №11.

Первая точка подключения - к существующему газопроводу высокого давления Ø110х10,0, построенному по проекту4873-ГСН, выполненному ПКЦ ОАО «Леноблгаз» в 2005 г. (для газоснабжения ж.д.№1 и 2).

Вторая точка подключения - к существующему надземному газопроводу низкого давления Ø57х3,5 проложенному по фасаду ж.д.№10 (для газоснабжения ж.д.№11).

Квартал к северо-западу ул. Боровая, включая площадку Усадьба РТС, имеет сети водоснабжения и канализования, а также телефонизации. Жилые и промышленные предприятия подключены к централизованным тепловым сетям.

Дополнительных объектов коммунальной инфраструктуры или развития существующих не требуется.

# 2.4.   Характеристики планируемого развития территории

На расчетный срок (2030 год) генеральным планом Тихвинского городского поселения данная территория предназначена под реконструкцию. Вся существующая жилая застройка планируется к расселению и данная территория используется под промышленное производство V санитарного класса, а также коммунально-складские предприятия и (или) под объекты общественно-делового назначения.

Все существующие объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры будут сохранены.

Улица Боровая к 2030 году становится магистральной улицей общегородского значения, ведущей к трассе на Будогощь.

Все земли, расположенные в границах проектирования относятся к территориям общего пользования, и не подлежат приватизации.

Объекты капитального строительства федерального и регионального значения к размещению не планируются.

# 2.5.   Линии градостроительного регулирования

Проекты красных линий и линий регулирования жилой застройки на данную территорию ранее не разрабатывались.

Линии, обозначающие проезды, проходы к водным объектам отсутствуют в связи с отсутствием объектов.

Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов отсутствуют в связи с тем, что размещение данных объектов на проектируемой территории не планируется.

Объекты капитального строительства федерального и регионального значения к размещению не планируются, границы зон их размещения также отсутствуют.

# 2.6.   Размещаемые линейные объекты

Размещение линейного объекта – распределительного газопровода – соответствует зонам планируемого размещения линейного объекта, выделенным на чертеже планировки территории. Размещение объекта возможно.

# 2.7.   Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Трасса проектируемого газопровода проходит по застроенной территории Тихвина. Территория относительно ровная, абсолютные отметки поверхности по устьям скважин колеблются в пределах 41,1 – 48,3 м.

Траншейное восстановление выполняется в соответствии с существующей дорожной конструкцией с послойным уплотнением слоев дорожной одежды и достижением нормативного коэффициента уплотнения с предоставлением соответствующих справок дорожно-испытательной лаборатории.

Проектом не предусмотрены мероприятия по инженерной подготовке территории и организации рельефа трассы.

# 2.8.   Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2016 год | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 1,56 | 1,56 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) | га / м2 / чел | - | - |
|  | - объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (кроме микрорайонного значения) | - - | - | - |
|  | - рекреационных зон | - - | - | - |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | - - |  | 1,56 |
|  | - производственных зон | - - | - | - |
|  | - иных зон (территорий общего пользования) | - - | - | 1,56 |
| 1.2 | Коэффициент застройки | % | - | - |
| 1.3 | Коэффициент плотности застройки | % | - | - |
| 1.4 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | га | - | - |
|  | - земли субъектов Российской Федерации | - - | - | - |
|  | - земли муниципальной собственности | - - | 1,56 (гос.) | 1,56 (гос.) |
|  | - земли частной собственности | - - | 0 | 0 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | протяженность улично-дорожной сети - всего | км | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | магистральные улицы общегородского значения | - - | - | - |
|  | улицы и проезды местного значения | - - | - | - |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - автобус | - - | - | - |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей |  | - | - |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3 / сут | - | - |
| 6.2 | Водоотведение | л/с | - | - |
| 6.3 | Электропотребление | кВт/сутки | - | - |
| 6.4 | Расход газа | тыс. м3 / год | - | 81,12 |
| 6.5 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | млн. Гкал/год | - | - |
| 6.6 | Количество твердых бытовых отходов | тыс. м3 /сут | - | - |
| 6.7 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке | га | - | 1,56 |
| 6.8 | Потребность в иных видах инженерного оборудования | соответствующие единицы | - | - |
| 7 | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 7.1 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га | - | - |

## 2.9.   Охрана окружающей среды

При выполнении строительно-монтажных работ по прокладке газопроводов необходимо соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения ее устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране окружающей среды.

Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по

вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Производство строительно-монтажных работ должно проводиться с учетом требований СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». Работы следует выполнять только в пределах полосы временного отвода земель.

При проведении строительно-монтажных работ предусматривается осуществление ряда мероприятий по охране окружающей природной среды:

- обязательное сохранение границ территории, отводимых для строительства;

- применение герметических емкостей для перевозки растворов и бетонов;

- устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих, пылящих веществ (применение контейнеров, специальных транспортных средств);

- завершение строительства уборкой и благоустройством территории с восстановлением растительного покрова;

- оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- использование специальных установок для подогрева воды, материалов;

- слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенных и оборудованных для этой цели местах;

- выполнение в полном объеме мероприятий по сохранности зеленных насаждений;

- удаление полиэтиленовой стружки при обработке торцов труб и деталей в полиэтиленовых мешках с последующим вывозом их на свалку;

- соблюдение требований местных органов охраны природы.

Зона строительных работ при разработке траншей принята минимальной.

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.

На период строительных работ проектом предусмотрены следующие мероприятия по шумоглушению:

* производить работы с использованием шумного оборудования в строго определенное время, исключить работу строительной техники в вечернюю (после 18 часов) и ночную смены, а также работу в выходные дни;

*  применять строительную технику с электро-и гидроприводом;

*  использовать глушители для двигателей;

* на всех этапах строительных работ раз в два часа проводит технологические перерывы в течение 15-20 минут;

* на периоды вынужденного простоя или технического перерыва двигатели техники необходимо выключать;

* запрещается применение громкоговорящей связи;

* при проведении работ в непосредственной близости от жилых домов рекомендуется согласовать график технологических перерывов с жильцами домов или с представителями ТСЖ.