СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГАНЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 29 апреля  2014  года                                                       №04-188

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года   № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями и дополнениями), совет депутатов муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить  схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования    Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовая слава»

3.Решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального образования

Ганьковское сельское поселение

Тихвинского муниципального района

Ленинградской области                                                                                                Л.И.Рубина

| #G0 | УТВЕРЖДЕНА Решением совета депутатов муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области №04-188 от 29 апреля 2014 года |
| --- | --- |

«Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на период с 2014 по 2023 год»

Введение

«Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на период с 2014 по 2023 год» выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении», устанавливающего статус схемы водоснабжения и водоотведения, как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития, с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема водоснабжения и водоотведения Ганьковского сельского поселения разработана ООО «Энерго-Строй» в соответствии с муниципальным контрактом от 22.10.2013 г. № СВ-02/11/2013 на период 10 лет, в том числе на начальный период в 5 лет и на последующий пятилетний период с расчетным сроком - 2023 год.

Цель разработки «Схемы водоснабжения и водоотведения» - развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2023 г, увеличение объёмов оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики Ганьковского сельского поселения, улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения, повышение качества питьевой воды, обеспечение надёжного водоотведения, гарантируемая очистка сточных вод, согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Работа выполнена с учетом требований:

· Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении»;

· Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

-     СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-     СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

-     Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

-     Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- СП 10.13130.2009 г. «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

и на основе:

· исходных данных и материалов, полученных от администрации сельского поселения, основных теплоснабжающих организаций, других организаций и ведомств;

· данные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ганьковского сельского поселения.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению  надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в Ганьковском сельском поселении Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водонапорные станции, водопроводные сети;

- в системе водоотведения - магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

Общие сведения

Территория Ганьковского сельского поселения является частью территории Тихвинского района Ленинградской области.

Описание границ Ганьковского сельского поселения:

- по смежеству с Волховским муниципальным районом

От северо-западного угла квартала 44 Новинского лесничества Шугозерского лесхоза на север по границе Тихвинского муниципального района до пересечения ее смежной границей Волховского и Лодейнопольского муниципальных районов.

- по смежеству с Лодейнопольским муниципальным районом

Далее на восток по границе Тихвинского муниципального района до западной границы квартала 86 Корбенического лесничества Шугозерского лесхоза (северо-восточный угол квартала 20 Хундольского лесничества Шугозерского лесхоза).

- по смежеству с Пашозерским сельским поселением

Далее на юг по западной границе кварталов 86 и 109 Корбенического лесничества Шугозерского лесхоза (включая озеро Явкозеро) до северной границы квартала 118 этого лесничества; далее на запад по северным границам кварталов 118 и 117, на юг по западным границам кварталов 117 и 125 Корбенического лесничества Шугозерского лесхоза до западной границы квартала 50 Пашозерского лесничества Шугозерского лесхоза (юго-западный угол квартала 125 Корбенического лесничества Шугозерского лесхоза); далее на юг по западным границам кварталов 50, 76, 7, 95 и 108 Пашозерского лесничества Шугозерского лесхоза до южной границы квартала 127 Хундольского лесничества Шугозерского лесхоза (юго-западный угол квартала 108 Пашозерского лесничества Шугозерского лесхоза).

- по смежеству с Шугозерским сельским поселением

Далее на запад по южным границам кварталов 127, 126, 125, 124, 123 и 121 Хундольского лесничества Шугозерского лесхоза до восточной границы квартала 138 этого лесничества; далее на юг по восточной границе квартала 138, на запад по южным границам кварталов 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131 и 130 до западной границы квартала 1 Шугозерского лесничества Шугозерского лесхоза (юго-западный угол квартала 130 Хундольского лесничества Шугозерского лесхоза); далее на юг по западным границам кварталов 1, 20, 41 и 48 Шугозерского лесничества Шугозерского лесхоза до автодороги Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь (Р-36); далее на восток по этой автодороге до границы сельскохозяйственной артели "Агрофирма "Шугозеро"; далее на юг по границе этой артели до реки Паша; далее на восток по реке Паша до восточной границы квартала 74 Шугозерского лесничества Шугозерского лесхоза, на юг по западным границам кварталов 75 и 76, на запад по северной границе квартала 78 этого лесничества до северо-западного угла этого квартала; далее на запад по прямой, пересекая земли сельскохозяйственной артели "Капшинская", до северо-восточного угла квартала 105 Шугозерского лесничества Шугозерского лесхоза; далее на запад по северным границам кварталов 105 и 104, на юг по западным границам кварталов 104 и 106 Шугозерского лесничества Шугозерского лесхоза до границы сельскохозяйственной артели "Капшинская".

- по смежеству с Борским сельским поселением

Далее на запад по южной границе сельскохозяйственной артели "Капшинская" до реки Паша; далее на запад по реке Паша до границы сельскохозяйственной артели "Капшинская"; далее на запад по южной границе сельскохозяйственной артели "Капшинская" до реки Капша; далее на запад по реке Капша до юго-западного угла квартала 160 Паше-Капецкого лесничества Шугозерского лесхоза; далее на север по западным границам кварталов 160, 143 и 139 этого лесничества до южной границы квартала 133 (северо-западный угол квартала 139); далее на запад по южным границам кварталов 133, 132 и 130, на север по западной границе квартала 130 Паше-Капецкого лесничества Шугозерского лесхоза до южной границы квартала 119 этого лесничества (северо-западный угол квартала 130); далее на запад по южным границам кварталов 119 и 118, на север по западным границам кварталов 118, 106, 96 и 88 до западной границы квартала 83 Паше-Капецкого лесничества Шугозерского лесхоза (северо-западный угол квартала 88 Паше-Капецкого лесничества Шугозерского лесхоза).

- по смежеству с Горским сельским поселением

Далее на север по западным границам кварталов 83, 71, 58 и 47 Паше-Капецкого лесничества Шугозерского лесхоза до границы ЗАО "Исаковский".

- по смежеству с Коськовским сельским поселением

Далее на восток по границе ЗАО "Исаковский" до западной границы квартала 26 Паше-Капецкого лесничества Шугозерского лесхоза (северо-западный угол квартала 33 этого лесничества); далее на север по западным границам кварталов 26, 21, 15, 13, 6, 3 и 1 Паше-Капецкого лесничества Шугозерского лесхоза до южной границы квартала 101 Новинского лесничества Шугозерского лесхоза (северо-западный угол квартала 1 Паше-Капецкого лесничества); далее на запад по южной границе квартала 101 Новинского лесничества Шугозерского лесхоза, на север по западным границам кварталов 101, 84, 68, 52 и 44 этого лесничества до исходной точки.

Согласно последним данным, полученным в результате переписи населения, численность постоянного населения Ганьковского сельского поселения составляет на 2013 год - 1288 человек, численность трудового  населения до 55-60 лет - 741 человек, численность  детского населения до 18 лет -192 человек, численность населения  старшего  возраста 55-60 лет - 355 человек, в т.ч. долгожителей от 90 лет и старше - 7 человек. В летние месяцы численность населения возрастает до 3,5 тысяч  человек

Динамика изменения численности населения Ганьковского сельского поселения за период 2007-2013 года приведена на рисунке 1.

Рисунок 1- Динамика изменения численности населения

Территория Ганьковского сельского поселения составляет 1384 кв. км. На территории поселения расположены 30 населенных пунктов.

В состав муниципального образования  входят деревни: Ганьково, Абрамово, Виногора, Городище, Гуреничи, Давыдовщина, Еремина Гора, Заборовье, Исаково, Казалма, поселок Капшинский, деревни: Концы, Куневичи. Лихачево, Леошино, Малое Усадище, Михалево, поселок Мехбаза,, деревни: Наволок, Новая Усть-Капша, Новинка, Новинка, Олончено, Сосновка, Серебрянка, Теренино, Токарево, Усадище, Усть-Капша, Щекотовичи.

Административным центром муниципального образования является деревня Ганьково.

Основная часть населения проживает в деревнях Ганьково, Еремина Гора, Куневичи и в поселках Мехбаза, Капшинский.

Границы муниципального образования определены в соответствии с областным законом от 01 сентября 2004 года № 42-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тихвинский район и муниципальных образований в его составе».

Ганьковского сельского поселения показано на рисунке 2.

Существующая застройка в границах административного деления Ганьковского сельского поселения на 01.01.2013 г приведена в таблице 1.

·     Существующее административное деление Ганьковского сельского поселения

| #G0Наименование населенного пункта | Площадь застройки, га | Количество жителей |
| --- | --- | --- |
| 1. Абрамово | 5,55 | 5 |
| 2. Виногора | 17,16 | 3 |
| 3. Ганьково | 87,75 | 677 |
| 4.Гороховище | 2,05 | - |
| 5.Гуреничи | - | - |
| 6.Давыдовщина | 11,50 | 1 |
| 7.Еремина Гора | 58,45 | 80 |
| 8.Заборовье | 13,04 | 9 |
| 9.Исаково | 8,99 | 2 |
| 10.Казалма | 8,48 | - |
| 11.Капшинский | 20,50 | 48 |
| 12.Концы | 6,77 | 3 |
| 13.Куневичи | 24,54 | 26 |
| 14.Леошино | 6,56 | - |
| 15.Лихачево | 4,57 | 13 |
| 16.Малое Усадище | 5,24 | 3 |
| 17.Мехбаза | 68,97 | 310 |
| 18.Михалево | 12,02 | 23 |
| 19.Наволок | 14,96 | 11 |
| 20.Новая Усть-Капша | 10,66 | 16 |
| 21.Новинка Ган. | 6,91 | 8 |
| 22.Новинка Ер. | 36,89 | 19 |
| 23.Олончено | 17,35 | 8 |
| 24.Серебрянка | 5,48 | 10 |
| 25.Сосновка | 6,92 | 4 |
| 26.Теренино | 10,60 | 8 |
| 27.Токарево | 23,62 | 5 |
| 28.Усадище | 17,42 | 13 |
| 29.Усть-Капша | 16,45 | 18 |
| 30.Щекотовичи | 10,81 | 2 |

Основные предприятия, осуществляющие свою деятельность в Ганьковском сельском поселении представлены в таблице 2.

·     Предприятия и организации расположенные на территории Ганьковского сельского поселения

| #G0№ | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Сельскохозяйственная артель «Капшинская» д. Ганьково |
| 2 | МОУ «Ганьковская общеобразовательная средняя школа» |
| 3 | МОУ «Ереминогорская общеобразовательная средняя школа» |
| 4 | МУ «Ганьковский культурный центр» |
| 5 | МУЗ «Тихвинская ЦРБ» |
| 6 | ГП «Тихвинское ДРСУ» - ДРУ-4 |
| 7 | ОАО «УЖКХ» Ереминогорский участок |
| 8 | ООО «УЖКХ» Ганьковский участок |
| 9 | УФПС СПб и Ленинградской области почта России: · отделение связи д. Ганьково · отделение связи п. Мехбаза |
| 10 | Тихвинская станция по борьбе с болезнями животных- вет.участок д. Ганьково |
| 11 | ООО «ЭлектроТеплоСервис» |
| 12 | ОППС по Тихвинскому району пожарная часть д.Ганьково |
| 13 | ИП «Малинюк Н.В.» магазин д. Ганьково |
| 14 | ИП «Смирнова Е.В.» магазин д. Ганьково |

Климат муниципального образования умеренный, с переходом к континентальному. Зима умеренно мягкая (средняя температура января ?15°C), лето умеренно тёплое (средняя температура июля +17°C). Годовое количество осадков 700 - 750 мм, в зимний период осадки выпадают преимущественно в виде снега. Преобладают юго-западные ветры.

Рисунок 2- Ганьковское сельское поселение

Рельеф территории поселения и окрестностей в основном холмистый, с отдельными равнинными участками. Колебания отметок поверхности земли от 0 до 25 м. Основная застроенная часть поселения располагается на отметках 4-12 м.

Территория муниципального образования Ганьковское сельское поселение застроена 2-3-этажными домами, имеется индивидуальная застройка.

Жилой фонд состоит из муниципального (82 дома общей площадью 13,5 тыс кв.м) и частного (766 домов общей площадью 26,9 тыс кв.м).

Сложившаяся частная застройка населенных пунктов поселения представляет собой, преимущественно, жилые индивидуальные дома в виде малоэтажных строений. Частных  домов  на  территории  поселения  - 766, общей  площадью  26,9 тыс. м2, имеющих  централизованное  электроснабжение,  отопление  данных  домов  печное  и осуществляется индивидуально,  водоснабжение -  в  основном  из  штатных  колодцев.

Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение муниципального образования Ганьковское сельское поселение осуществляется из артезианских скважин, расположенных в деревне Ганьково и деревне Еремина Гора.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 6,313 км.

В д. Ганьково вода от артезианских скважин поступает в водонапорную башню, затем по кольцевой распределительной сети к потребителям.

В д. Еремина Гора вода от артезианских скважин поступает в водонапорную башню, затем по тупиковой распределительной сети к потребителям.

Сети, в большинстве своем  старые диаметром 100 мм. Наблюдается снижение пропускной способности водопроводных труб. Так, из-за коррозионных отложений сопротивление в сети увеличивается в 1,5-2,5 раза, что сказывается на напорном режиме зон водоснабжения.

Централизованная канализационная сеть имеется только в населенном пункте д. Ганьково. Численность населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, подключенных к системам коммунальной канализации, составляет  548 человек.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 3,85 км.

Канализационные очистные сооружения  муниципального образования находятся в д. Ганьково и эксплуатируются более 30 лет, их протяженность составляет 3,8 км.

В д. Ганьково сточные воды от жилой застройки самотечными коллекторами передаются на канализационную насосную станцию, от которой стоки напорными коллекторами подаются на канализационные очистные сооружения.

В д. Еремина Гора сточные воды от жилой застройки самотечными коллекторами передаются в септики. Затем сточные воды передаются на канализационные очистные сооружения д. Ганьково.

Показатели качества очистки сточных вод по большинству критериев не соответствует требованиям природоохранных органов к сбросу в водоемы высшей категории по рыбо - хозяйственному значению и СанПиН, что характеризует необходимость модернизации технологической схемы и реконструкции сооружений КОС, с организацией на них современных технологических процессов.

В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения эксплуатируются ОАО «УЖКХ Тихвинского района».

Данное предприятие предоставляют весь спектр услуг водоснабжения и водоотведения потребителям поселения, которыми пользуются жители, организации, предприятия поселения, а также сезонное население.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

· Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Ганьковского сельского поселения

·  Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоснабжение муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области осуществляется из артезианских скважин, расположенных в деревне Ганьково и деревне Еремина Гора.

Основными потребителями воды являются:

· население муниципального образования.

Среднегодовой  объем подаваемой воды  составляет 53,7 тыс. м3, из них на нужды населения отпускается более  18,5 тыс. м3 и прочим получателям 16.8 тыс. м3.

В состав системы водоснабжения муниципального образования входят следующие объекты:

· водонапорные башни с насосными станциями I подъема;

· водопроводные сети от водонапорные башни до потребителей.

Мощность имеющихся насосных станций 1-го подъема составляет 1,255 тыс. м3/сутки. Общая протяженность водопроводной сети - 6,313 км. Сети, в большинстве своем  старые диаметром 100 мм.

Самой острой проблемой в области водоснабжения является изношенность коммуникаций, составляющая, в среднем, 90 %.

Кроме этого, наблюдается снижение пропускной способности водопроводных труб. Так, из-за коррозионных отложений сопротивление в сети увеличивается в 1,5-2,5 раза, что сказывается на напорном режиме зон водоснабжения.

В целом, основными проблемами водоснабжения на территории муниципального образования являются:

· значительный износ трубопроводов водоснабжения и технологического оборудования;

· отсутствие технической возможности подключения новых объектов без выполнения работ по строительству новых и реконструкции существующих объектов водоснабжения;

· существующая насосная станция 1-го подъема не удовлетворяет современным требованиям;

Совершенствование и расширение системы водоснабжения необходимо для улучшения экологического состояния, защиты здоровья жителей муниципального образования.

Централизованное водоснабжение остальных населенных пунктов, входящих в состав Ганьковского сельского поселения не предусмотрено.

· Описание территорий Ганьковского сельского поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения

На данный момент в Ганьковском сельском поселении 28 населенных пунктов не охвачены централизованным водоснабжением. Водоснабжение отсутствует в следующих деревнях: Абрамово, Виногора, Городище, Гуреничи, Давыдовщина, Заборовье, Исаково, Казалма, поселок Капшинский, деревни: Концы, Куневичи. Лихачево, Леошино, Малое Усадище, Михалево, поселок Мехбаза,, деревни: Наволок, Новая Усть-Капша, Новинка, Новинка, Олончено, Сосновка, Серебрянка, Теренино, Токарево, Усадище, Усть-Капша, Щекотовичи. Основная застройка данных населенных пунктов - частные индивидуальные дома и дачная застройка. Снабжение населения питьевой водой осуществляется от штатных колодцев.

· Описание технологических зон водоснабжения

Зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения - это часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения, на территории муниципального образования находится две технологические зоны с централизованным водоснабжением: д. Ганьково, д. Еремина Гора, сети водоснабжения, которых эксплуатируются организацией ОАО «УЖКХ Тихвинского района».

Хозяйственно-питьевой водопровод д. Ганьково. Источником водоснабжения являются артезианские скважины, расположенные в д. Ганьково. Насосами вода подается в водонапорную башню, откуда самотеком по кольцевой распределительной сети поступает к потребителям.

Хозяйственно-питьевой водопровод д. Еремина Гора. Источников водоснабжения являются артезианские скважины, расположенных в д. Еремина Гора. Насосами вода подается в водонапорную башню, откуда по тупиковой распределительной сети поступает к потребителям.

· Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

· Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водоснабжение д. Ганьково осуществляется от артезианских скважин № 3094, 27163, 45556, 45732, расположенных в д. Ганьково, производительностью 44,493 тыс.м3/год.

Водоснабжение д. Еремина Гора осуществляется от артезианских скважин № 45683, 45683/22222, расположенных в д. Еремина Гора, производительностью 13,603 тыс.м3/год.

Координаты устья скважин приведены в Приложение 1.

Характеристики оборудования водозаборных узлов приведены в таблице 3.

| #G0Наименование объекта и его расположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производитель-ность, м3/сут | Глубина погружения насоса, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ д. Ганьково | Артскважина № 3094 | 1975 | 7,2 | 18 | 30 |
|  | Артскважина № 27163 | 1974 | 18 | 35 | 30 |
|  | Артскважина № 45732 | 1978 | 12 | 25 | 30 |
|  | Артскважина № 45556 | 1978 | 9,0 | 30 | 30 |
| ВЗУ д. Еремина Гора | Артскважина № 45683 | 1977 | 6 | 25 | 30 |
|  | Артскважина № 45683/22222 | 1977 | 12 | 40 | 30 |

·     Характеристика оборудования водозаборных узлов

Скважины обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса (30 м), что нарушает требования СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

На артезианских скважинах №45732, 27163, 3094 д. Ганьково установлены погружные насосы марки ЭЦВ 6-6,3-85, производительностью 6,3 м3/ч и напором 85 м. Номинальная потребляемая мощность каждого насоса - 4 кВт. На артезианской скважине №45556 д. Ганьково установлен погружной насос ЭЦВ 5-6,5-80, производительностью 6,3 м3/ч и напором 80 м. Номинальная потребляемая мощность насоса - 3 кВт.

На артезианских скважинах № 45683, № 45683/22222 д. Еремина Гора установлены погружные насосы ЭЦВ 5-6,5-80, производительностью 6,3 м3/ч и напором 80 м. Номинальная потребляемая мощность каждого насоса - 3 кВт.

Автоматическое регулирование и защита электронасосов от падения фаз на скважинах отсутствует.

Вода после забора из скважин не обеззараживается.

· Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Действующих станций очистки и подготовки воды (ВОС) на территории Ганьковского сельского поселения нет.

По данным исследований воды из распределительной сети, выполненных Филиалом ФГУЗ «ЦГиЭ по Ломоносовскому району в Ленинградской области» в Ганьковском сельском поселении, можно сделать вывод высоком качестве питьевой воды.

При подаче воды населению необходимо обеспечение нормативных требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Вода в Ганьковском сельском поселении соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (протоколы лабораторных исследований воды приведены в Приложение 2).

· Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

Водоснабжение муниципального образования Ганьковское сельское поселение осуществляется из артезианских скважин, расположенных в д. Ганьково, д. Еремина Гора.

На насосных станциях I подъема установлены насосы марок ЭЦВ 6-6,3-85, производительностью 6,3 куб.м/час, ЭЦВ 5-6,5-80, производительностью 6,3 куб.м/час.

На насосном оборудование станции отсутствует современная система регулирования, базирующаяся на использовании частотных преобразователей на электрических двигателях.

· Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованные системы сетей водопровода. Общая протяженность водопроводных сетей Ганьковского сельского поселения составляет 6,3 км.

Водопроводные сети в д. Ганьково проложены из чугунных, полиэтиленовых трубопроводов диаметром 100 мм протяженностью 3,813 км. Водопроводные сети в д. Еремина Гора проложены из чугунных трубопроводов диаметром 100 мм протяженностью 2,5 км. Износ существующих водопроводных сетей по Ганьковскому сельскому поселению составляет в среднем 80 %.

Протяженность сетей ХПВ нуждающихся в замене в д. Ганьково составляет 345 м.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом.

Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

С 2000 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые и изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы, которые возникают при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже.

Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

· Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении Ганьковского сельского поселения

В настоящее время основной проблемой в водоснабжении Ганьковского сельского поселения является значительный износ сетей водоснабжения. В замене нуждаются 345м водопроводных сетей в д. Ганьково.

Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Только 37,5 % потребителей укомплектованы счетчиками холодной воды. Установка современных общедомовых приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит расширить применение автоматизированных систем АСОДУ.

Значительный износ технологического оборудования.

Отсутствует техническая возможность подключения новых объектов без выполнения работ по строительству новых и реконструкции существующих объектов водоснабжения.

Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть индивидуальной жилой застройки.

· Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система горячего водоснабжения независимая. Горячая вода в д. Ганьково нагревается в котельной, после чего подается потребителю отдельно от системы теплоснабжения.

· Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения эксплуатируется ОАО «УЖКХ Тихвинского района».

На территории Ганьковского сельского поселения компания ОАО «УЖКХ Тихвинского района» осуществляет централизованное водоснабжение и водоотведение. Водопроводные и канализационные сети переданы на обслуживание ОАО «УЖКХ Тихвинского района» на правах аренды.

Услуги ОАО «УЖКХ Тихвинского района» предоставляются населению, предприятиям и социальным объектам сельского поселения.

С потребителями воды заключены договора.

· Направления развития централизованных систем водоснабжения

В соответствие с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ганьковского сельского поселения строительство новых водопроводных сетей не предусматривается.

· Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

· Общий баланс подачи и реализации воды

Общий водный баланс подачи и реализации воды имеет следующий вид (таблица 4):

·     Общий баланс подачи и реализации воды Ганьковского сельского поселения

| #G0Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | тыс м3 | 53,7 |
| Объем отпуска в сеть поднятой воды, в том числе: | тыс м3 | 53,7 |
| -питьевые и хозяйственно-бытовые | тыс м3 | 22,782 |
| -производственные | тыс м3 | 6,7 |
| -сельскохозяйственное водоснабжение | тыс м3 | 15,225 |
| Потери в водопроводных сетях | тыс м3 | 3,34 |
| Потери в водопроводных сетях | % | 6,2 |
| Объем полезного отпуска воды потребителям | тыс м3 | 38,007 |

Объем реализации холодной воды в 2013 году составил 38,007 тыс.м. куб.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всем категориям потребителей холодной воды.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1.Полезные расходы:

расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения НС II подъема.

2. Потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

· Территориальный водный баланс подачи воды

Структура годового потребления воды по отдельным населенным пунктам Ганьковского сельского поселения представлена в таблице 5 и на диаграмме рисунка 3.

·     Потребление воды по отдельным населенным пунктам Ганьковского сельского поселения

| #G0Единица административного деления | Единица измерения | Фактическое потребление |
| --- | --- | --- |
| д. Ганьково | тыс м3 | 46,97 |
| д. Еремина Гора | тыс м3 | 6,73 |
| ВСЕГО | тыс м3 | 53,7 |

Рисунок 3- Структура потребления воды по административным районам Ганьковское сельского поселения

Потребление воды потребителями д. Ганьково составляет 83,32 % от общего потребления воды, на долю потребителей д. Еремина Гора приходится 16,68 % общего потребления воды в Ганьковском сельском поселении..

Структура максимального потребления воды по отдельным населенным пунктам Ганьковского сельского поселения представлена в таблице 9

· Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура потребления воды по отдельным видам потребителей Ганьковского сельского поселения представлена в таблице 6 и на диаграмме рисунка 4.

·     Потребление воды по отдельным видам потребителей Ганьковского сельского поселения

| #G0Потребитель | Единица измерения | Фактическое потребление |
| --- | --- | --- |
| Население | тыс м3 | 21,711 |
| Бюджет | тыс м3 | 1,071 |
| Прочие | тыс м3 | 15,225 |
| ВСЕГО | тыс м3 | 38,007 |

Рисунок 4- Структура потребления воды по отдельным категориям потребителей Ганьковского сельского поселения

Основными потребителями воды в Ганьковском сельском поселении является население (57,12 %) и прочие потребители (40,06 %). На бюджетную сферу приходится 2,82 % потребления воды.

· Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении

В настоящее время в Ганьковском сельском поселении действуют нормы удельного водопотребления, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 №25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета» (таблица 7).

·     Нормативы потребления холодного водоснабжения, м3/чел

| #G0Степень благоустройства многоквартирного дома | Количество этажей | Холодная вода | Горячая вода | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 1 | 0,36 | 0,34 | 0,70 |
|  | 2 | 0,44 | 0,41 | 0,85 |
|  | 3 | 0,52 | 0,49 | 1,01 |
|  | 4 | 0,60 | 0,56 | 1,16 |
|  | 5 | 0,68 | 0,64 | 1,32 |
|  | 6 | 0,76 | 0,71 | 1,47 |
|  | 7 | 0,84 | 0,79 | 1,63 |
|  | 8 | 0,92 | 0,87 | 1,79 |
|  | 9 | 1,00 | 0,94 | 1,94 |
|  | 10 | 1,08 | 1,02 | 2,10 |
|  | 11 | 1,16 | 1,09 | 2,25 |
|  | 12 | 1,24 | 1,17 | 2,41 |
|  | 13 | 1,32 | 1,24 | 2,56 |
|  | 14 | 1,40 | 1,32 | 2,72 |
|  | 15 | 1,48 | 1,40 | 2,88 |
|  | 16 | 1,57 | 1,47 | 3,04 |
| Многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, душами, мойками | 1 | 0,31 | 0,27 | 0,58 |
|  | 2 | 0,38 | 0,33 | 0,71 |
|  | 3 | 0,44 | 0,39 | 0,83 |
|  | 4 | 0,51 | 0,45 | 0,96 |
|  | 5 | 0,58 | 0,51 | 1,09 |
|  | 6 | 0,65 | 0,57 | 1,22 |
|  | 7 | 0,72 | 0,63 | 1,35 |
|  | 8 | 0,78 | 0,69 | 1,47 |
|  | 9 | 0,85 | 0,75 | 1,60 |
|  | 10 | 0,92 | 0,81 | 1,73 |
|  | 11 | 0,99 | 0,87 | 1,86 |
|  | 12 | 1,05 | 0,93 | 1,98 |
|  | 13 | 1,12 | 0,99 | 2,11 |
|  | 14 | 1,19 | 1,05 | 2,24 |
|  | 15 | 1,26 | 1,11 | 2,37 |
|  | 16 | 1,32 | 1,17 | 2,49 |
| Многоквартирные дома, оборудованные быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 1 | 0,99 |  | 0,99 |
|  | 2 | 1,22 |  | 1,22 |
|  | 3 | 1,46 |  | 1,46 |
|  | 4 | 1,69 |  | 1,69 |
|  | 5 | 1,93 |  | 1,93 |
|  | 6 | 2,16 |  | 2,16 |
|  | 7 | 2,39 |  | 2,39 |
|  | 8 | 2,63 |  | 2,63 |
|  | 9 | 2,86 |  | 2,86 |
|  | 10 | 3,09 |  | 3,09 |
|  | 11 | 3,33 |  | 3,33 |
|  | 12 | 3,56 |  | 3,56 |
|  | 13 | 3,79 |  | 3,79 |
|  | 14 | 4,03 |  | 4,03 |
|  | 15 | 4,26 |  | 4,26 |
|  | 16 | 4,50 |  | 4,50 |
| Многоквартирные дома без ванн, с водопроводом, канализацией и газоснабжением | 1 | 0,42 |  | 0,42 |
|  | 2 | 0,51 |  | 0,51 |
|  | 3 | 0,60 |  | 0,60 |
|  | 4 | 0,68 |  | 0,68 |
|  | 5 | 0,77 |  | 0,77 |
|  | 6 | 0,86 |  | 0,86 |
|  | 7 | 0,94 |  | 0,94 |
|  | 8 | 1,03 |  | 1,03 |
|  | 9 | 1,12 |  | 1,12 |
|  | 10 | 1,20 |  | 1,20 |
|  | 11 | 1,29 |  | 1,29 |
|  | 12 | 1,38 |  | 1,38 |
|  | 13 | 1,46 |  | 1,46 |
|  | 14 | 1,55 |  | 1,55 |
|  | 15 | 1,64 |  | 1,64 |
|  | 16 | 1,72 |  | 1,72 |
| Многоквартирные дома без ванн, с водопроводом и канализацией | 1 | 0,36 |  | 0,36 |
|  | 2 | 0,44 |  | 0,44 |
|  | 3 | 0,51 |  | 0,51 |
|  | 4 | 0,58 |  | 0,58 |
|  | 5 | 0,65 |  | 0,65 |
|  | 6 | 0,72 |  | 0,72 |
|  | 7 | 0,79 |  | 0,79 |
|  | 8 | 0,86 |  | 0,86 |
|  | 9 | 0,93 |  | 0,93 |
|  | 10 | 1,01 |  | 1,01 |
|  | 11 | 1,08 |  | 1,08 |
|  | 12 | 1,15 |  | 1,15 |
|  | 13 | 1,22 |  | 1,22 |
|  | 14 | 1,29 |  | 1,29 |
|  | 15 | 1,36 |  | 1,36 |
|  | 16 | 1,43 |  | 1,43 |
| Многоквартирные дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 1 | 0,18 |  | 0,18 |
|  | 2 | 0,20 |  | 0,20 |
|  | 3 | 0,22 |  | 0,22 |
|  | 4 | 0,25 |  | 0,25 |
|  | 5 | 0,27 |  | 0,27 |

Жилой фонд населенных пунктов Ганьковского сельского поселения состоит из 13 многоквартирных домов и 766 частных домов. Обеспеченность общедомовыми приборами учета в 2013 году находится на уровне 37,5%.

По этой причине достоверный приборный мониторинг фактического водопотребления населения произвести не возможно.

В 2013 году общее количество проживающих в Ганьковском сельском поселении и имеющих водоснабжение составляло 548 человек. Исходя из общего количества реализованной воды населению 38,007 тыс.м3, удельное потребление холодной воды равно значению 0,190 м3/сут на одного человека. Данные показатели не превышают установленных норм.

· Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Согласно ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 13 часть 1 производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Обеспеченность общедомовыми приборами учета в Ганьковском сельском поселении в 2013 году составляет 37,5 %.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. В настоящее время существует план по установке общедомовых приборов учета.

Для обеспечения 100 % оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

· Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Согласно данным, полученным от администрации МО Ганьковское сельское поселение, увеличение доли жилищного фонда не планируется. Поэтому территориальная структура потребления воды не измениться. Суммарное потребление холодной воды не измениться.

· Прогнозные балансы потребления воды

Фактическое потребление воды за 2013 года составило 53,7 тыс.м3/год, в средние сутки 0,147 тыс.м3/сут. К 2023 году ожидаемое потребление составит 53,7 тыс.м3/год.

Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения населения, то существующий баланс потребления останется без изменения.

· Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

· Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Фактическое потребление воды в д. Ганьково и д. Еремина Гора за 2013 года составило 53,7 тыс.м3/год, в средние сутки 0,147 тыс.м3/сут., К 2023 году ожидаемое потребление составит 53,7 тыс.м3/год.

В остальных населенных пунктах водоснабжение сохраняется от существующих источников (колодцев).

· Описание территориальной структуры потребления воды

Структура перспективного территориального баланса представлена в таблице 8.

·     Перспективное потребление воды по отдельным населенным пунктам Ганьковского сельского поселения

| #G0Район | Единицы измерения | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
| 1. Ганьково | тыс м3/год | 46,97 | 46,97 | 46,97 | 46,97 | 46,97 | 46,97 |
| 2. Еремина Гора | тыс м3/год | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 |
| 3. Абрамово | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Гороховище | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Гуреничи | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Давыдовщина | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Виногора | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Заборовье | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.Исаково | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Казалма | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Капшинский | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Концы | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.Куневичи | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.Леошино | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.Лихачево | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.Малое Усадище | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.Мехбаза | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.Михалево | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.Наволок | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.Новая Усть-Капша | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.Новинка Ган. | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Новинка Ер. | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.Олончено | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.Серебрянка | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.Сосновка | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.Теренино | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.Токарево | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.Усадище | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.Усть-Капша | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.Щекотовичи | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по Ганьковскому сельскому поселению | тыс м3/год | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 |

· Прогноз расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей Ганьковского сельского поселения приведено в таблице 8.

К 2023 году процентное соотношение по потреблению воды между отдельными потребителями не измениться.

· Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

В 2013 году потери воды в сетях ХПВ составили 3,34 тыс.м3 или 6,2 % от суммарного отпуска воды по Ганьковскому сельскому поселению.

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволило снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

· Перспективные водные балансы

Общий водный баланс подачи и реализации воды в 2023 году имеет следующий вид (таблица 9):

·     Общий баланс подачи и реализации воды Ганьковского сельского поселения на 01.01.2024

| #G0Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | тыс.м3 | 53,7 |
| Объем отпуска в сеть поднятой воды, в том числе: | тыс.м3 | 53,7 |
| -питьевые и хозяйственно-бытовые | тыс.м3 | 22,782 |
| -производственные | тыс.м3 | 6,7 |
| -сельскохозяйственное водоснабжение | тыс.м3 | 15,225 |
| Потери в водопроводных сетях | тыс.м3 | 3,34 |
| Потери в водопроводных сетях | % | 6,2 |
| Объем полезного отпуска воды потребителям | тыс.м3 | 38,007 |

Годовое потребление воды по отдельным населенным пунктам Ганьковского сельского поселения представлено в таблице 10 и рисунке 10.

·     Планируемое потребление воды по отдельным населенным пунктам Ганьковского сельского поселения на 01.01.2024

| #G0Район | Единицы измерения | 2023 |
| --- | --- | --- |
| 1. Ганьково | тыс м3/год | 46,97 |
| 2. Еремина Гора | тыс м3/год | 6,73 |
| 3. Абрамово | тыс м3/год | 0 |
| 4.Гороховище | тыс м3/год | 0 |
| 5.Гуреничи | тыс м3/год | 0 |
| 6.Давыдовщина | тыс м3/год | 0 |
| 7. Виногора | тыс м3/год | 0 |
| 8.Заборовье | тыс м3/год | 0 |
| 9.Исаково | тыс м3/год | 0 |
| 10.Казалма | тыс м3/год | 0 |
| 11.Капшинский | тыс м3/год | 0 |
| 12.Концы | тыс м3/год | 0 |
| 13.Куневичи | тыс м3/год | 0 |
| 14.Леошино | тыс м3/год | 0 |
| 15.Лихачево | тыс м3/год | 0 |
| 16.Малое Усадище | тыс м3/год | 0 |
| 17.Мехбаза | тыс м3/год | 0 |
| 18.Михалево | тыс м3/год | 0 |
| 19.Наволок | тыс м3/год | 0 |
| 20.Новая Усть-Капша | тыс м3/год | 0 |
| 21.Новинка Ган. | тыс м3/год | 0 |
| 22.Новинка Ер. | тыс м3/год | 0 |
| 23.Олончено | тыс м3/год | 0 |
| 24.Серебрянка | тыс м3/год | 0 |
| 25.Сосновка | тыс м3/год | 0 |
| 26.Теренино | тыс м3/год | 0 |
| 27.Токарево | тыс м3/год | 0 |
| 28.Усадище | тыс м3/год | 0 |
| 29.Усть-Капша | тыс м3/год | 0 |
| 30.Щекотовичи | тыс м3/год | 0 |
| Всего по Ганьковскому сельскому поселению | тыс м3/год | 53,7 |

Структурное годовое потребление воды по Ганьковскому сельскому поселению представлено в таблице 11.

·     Планируемое годовое потребление воды по отдельным видам потребителей Ганьковского сельского поселения на 01.01.2024

| #G0Потребитель | Единица измерения | Годовое потребление |
| --- | --- | --- |
| Население | тыс м3 | 21,711 |
| Бюджет | тыс м3 | 1,071 |
| Прочие | тыс м3 | 15,225 |
| ВСЕГО | тыс м3 | 38,007 |

· Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке, с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок

Согласно программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ганьковского сельского поселения предусмотрена реконструкция существующих трубопроводов, а так же замена технологического оборудования. Строительство новых трубопроводов не запланировано.

Общий баланс подачи и реализации воды Ганьковского сельского поселения на 01.01.2024 представлен в таблице 9.

· Решение по определению гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

На основании выше статус ЕГО может быть присвоен Открытое акционерное общество «Управление жилищно-коммунального хозяйства Тихвинского района» (ОАО «УЖКХ Тихвинского района»).

· Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству

Согласно данным, полученным от администрации МО Ганьковское сельское поселение, строительство новых объектов не планируется. В программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ганьковского сельского поселения запланировано реконструкция и модернизация сетей, оборудования системы коммунального водоснабжения. Схемы существующих водопроводных сетей д. Ганьково и д. Еремина Гора приведены на рисунках 5-6.

Рисунок 5- Схема существующего водовода в д. Ганьково

Рисунок 6- Схема существующего водовода в д. Еремина Гора

· Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Основное технологическое оборудование водозаборных сооружений имеет значительный износ, кроме этого насосное оборудование не оснащено системой автоматического регулирования. Для повышения надежности и стабильности работы насосной станции рекомендуется замена существующего насосного оборудования на современное, оснащенное частотным приводом и имеющее аналогичные установленному оборудованию технические характеристики

· Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации

Вывод из эксплуатации существующих водозаборных сооружений в Ганьковском сельском поселении не планируется.

· Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

· Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений:

Целью всех мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению водозаборных скважин и водоочистных сооружений является бесперебойное снабжение поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу сооружений забора воды и водоподготовки, и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и организаций.

Данная проблема отсутствует, мероприятия не предусматриваются

· Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную и производственную застройку:

Программа комплексного развития Ганьковского сельского поселения не предусматривает в ближайшее 10 лет освоение районов поселения под жилую, комплексную и производственную застройку.

· Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшения здоровья и качества жизни граждан.

· Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при утилизации промывных вод

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

В Ганьковском сельском поселении нет действующих водоочистных сооружений и их строительство не планируется.

· Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

В Ганьковском сельском поселении нет действующих водоочистных сооружений и их строительство не планируется, поэтому ущерб окружающей среде нанесен быть не может.

· Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Согласно данным, полученным от администрации МО Ганьковское сельское поселение, протяженность водопроводной сети, нуждающейся в реконструкции, составляет 345 м в д. Ганьково. По предварительным подсчетам на реализацию данного мероприятия потребуется вложение инвестиций в размере 3,0 млн. руб.

На модернизацию оборудования артезианских скважин (установка устройств, предназначенных для частотного регулирования производительности насосов и их комплексной защиты от аварийных режимов), по предварительным подсчетам необходимо затратить 800 тыс. руб.

На капитальный ремонт водонапорной башни в д. Ганьково по предварительным подсчетам необходимо затратить 500 тыс. руб.

На установку дизельных генераторов на артезианских скважинах по предварительным подсчетам необходимо затратить 1,0 млн. руб.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств водоснабжающих предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

· Целевые  показатели  развития  централизованных  систем  водоснабжения

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Ганьковского сельского поселения являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий

Основными задачами, решаемыми при разработке схемы развития  системы водоснабжения Ганьковского сельского поселения, являются:

реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов (ликвидация «сцепок») с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения, за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

Целевые показатели, используемые для оценки развития централизованных систем водоснабжения Ганьковского сельского поселения и их фактические и перспективные значения представлены в таблице 12.

·     Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.

| #G0Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2013 г | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2023 |
| Показатели качества воды |
| Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть | % | н/д | 99 | 100 |
| Доля проб питьевой воды, в водопроводной распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям | % | н/д | 99,5 | 100 |
| Показатели надежности и бесперебойности услуг |
| Удельное количество повреждений на водопроводной сети | ед/10км | н/д | 2,1 | 1,9 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 9,1 | 3,0 | 0 |
| Показатели энергоэффективности и развития системы учета воды |
| Обеспеченности системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами, оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему предприятия | % | 0 | 100 | 100 |
| Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 6,2 | 3,67 | 3 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |
| Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилых домов | % | н/д | 86 | 88 |

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

· Существующее положение в сфере водоотведения Ганьковского сельского поселения

· Анализ структуры системы водоотведения

ОАО «УЖКХ Тихвинского района» - организация, которая осуществляет водоотведение от жилых домов, а также в полном объеме от объектов социального назначения, части объектов малого и среднего бизнеса в Ганьковском сельском поселении.

Централизованная канализационная сеть имеется только в двух населенных пунктах поселения - дер. Ганьково принимает  бытовые сточные воды от отдельных объектов соцкультбыта и частично в дер. Еремина Гора.  На  остальных территориях  используются  септики-отстойники, выгреба,  локальные очистные сооружения с выпуском  на  рельеф. Сбросные  воды  котельной от продувки  котлов  выпускаются на рельеф.

Схема водоотведения муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области включает в себя систему канализации, охватывающую часть территорию административного центра муниципального образования. Вся система канализации общесплавная.

Систему канализации представляют собой комплексы самотечных коллекторов, канализационных насосных станций (далее - КНС) и напорных трубопроводов. Общая протяженность канализационных сетей составляет 3,85 км. Самотечные сети выполнены из чугунных труб, напорные - из стальных.

Процент изношенности канализационных сетей и КОС составляет около 80 %. В связи с большим процентом износа канализационных сетей количество аварий в сетях из года в год увеличивается.

Численность населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, подключенных к системам коммунальной канализации, составляет  548 человек.

Канализационные очистные сооружения  муниципального образования эксплуатируются более 30 лет.

В то же время, показатели качества очистки сточных вод по большинству критериев не соответствует требованиям природоохранных органов к сбросу в водоемы высшей категории по рыбо-хозяйственному значению и СанПиН, что характеризует необходимость модернизации технологической схемы и реконструкции сооружений КОС, с организацией на них современных технологических процессов.

· Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

Канализационные очистные сооружения  муниципального образования эксплуатируются более 30 лет. Срок службы у большинства технологического оборудования, используемого на канализационных очистных сооружениях, исчерпан и требуется его замена. Оборудование КОС работает в аварийном режиме. Обеззараживание сточных вод не производится.

На канализационных очистных сооружениях установлены: воздуходувка АF 53 Л2  мощностью - 7,5 кВт, газодувка 1А-24-30-2А  мощностью - 7,5 кВт.

На канализационной насосной станции установлено два насоса СМ 80-50-200, каждый мощностью -  4 кВт.

Показатели качества очистки сточных вод по большинству критериев не соответствует требованиям природоохранных органов к сбросу в водоемы высшей категории по рыбохозяйственному значению и СанПиН, что характеризует необходимость модернизации технологической схемы и реконструкции сооружений КОС, с организацией на них современных технологических процессов.

· Описание технологических зон водоотведения

Зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод.

В Ганьковском сельском поселении не существует как такового деления системы водоотведения на технологические зоны. ООО «УЖКХ Тихвинского района» предоставляет услуги водоотведения только в д. Ганьково. В д. Еремина Гора в качестве очистных сооружений применяются септики.

На канализационные очистные сооружения отводятся бытовые и сточные воды сбрасываемые без очистки в реку Капша.

Схема водоотведения д. Ганьково приведена на рисунке  7.

· Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод

На территории Ганьковского сельского поселения канализационные очистные сооружения эксплуатируются более 30 лет. Процент изношенности КОС составляет около 80 %. Обеззараживание сточных вод не производится.

Показатели качества очистки сточных вод по большинству критериев не соответствует требованиям природоохранных органов к сбросу в водоемы высшей категории по рыбохозяйственному значению и СанПиН, что характеризует необходимость модернизации технологической схемы и реконструкции сооружений КОС, с организацией на них современных технологических процессов.

Рисунок 7- Схема водоотведения д. Ганьково

· Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей и сооружений на них

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов Ганьковского сельского поселения осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации по Ганьковскому сельскому поселению составляет 3,85 км. Из них канализационные сети д. Ганьково - 3,4 км (88 %), канализационные сети д. Еремина Гора - 0,45 км (12 %) (рисунок 8).

Рисунок 8- Структура протяженность канализационных сетей по отдельным населенным пунктам Ганьковского сельского поселения

Канализационные сети населенных пунктов Ганьковского сельского поселения выполнены из чугуна, стали, керамики.

Год ввода в эксплуатацию канализационных сетей д. Ганьково -1971 г, износ сетей составляет - 80 %.

Год ввода в эксплуатацию канализационных сетей д. Еремина Гора -1974 г, износ сетей составляет - 80 %.

Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет:

· керамические - 50 лет;

· чугунные - 40 лет;

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

· Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия сельского поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью 3,85 км отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории Ганьковского сельского поселения.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

Наиболее экономичным решением при реконструкции и модернизации канализационных сетей является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Важным звеном в системе водоотведения Ганьковского сельского поселения являются канализационная насосная станция. Для перекачки сточных вод задействован одна насосная станция. Вопросы повышения надежности насосной станции в первую очередь связаны с надежностью энергоснабжения. Это может быть обеспечено путем внедрения системы автоматизации насосной станции. Система автоматизации канализационной станции включает:

· установку резервных источников питания (дизель-генераторов);

· установку устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система обеспечивает непрерывное снабжение потребителей электроэнергией посредством автоматического переключения на резервный фидер);

· замену насосов марки СД и СМ погружными насосами в варианте «сухой» установки с целью обеспечения возможности работы канализационных насосных станций в условиях полного или частичного затопления;

· установку современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения будет обеспечена устойчивая работа системы канализации поселения.

· Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды и по системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на канализационные очистные сооружения (КОС). Все хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываются в реку Капша. Обеззараживание сточных вод не производится. Показатели качества очистки сточных вод по большинству критериев не соответствует требованиям природоохранных органов к сбросу в водоемы высшей категории по рыбохозяйственному значению и СанПиН. Эти сбросы оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду и в целом ухудшают экологическое состояние территории поселения.

· Описание территорий Ганьковского сельского поселения, неохваченных централизованной системой водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения предусмотрена и функционирует только в одном населенном пункте Ганьковского сельского поселения д. Ганьково. В  д. Еремина Гора применяются септики.

Территории деревень Абрамово, Виногора, Городище, Гуреничи, Давыдовщина, Заборовье, Исаково, Казалма, Концы, Куневичи. Лихачево, Леошино, Малое Усадище, Михалево, Наволок, Новая Усть-Капша, Новинка, Олончено, Сосновка, Серебрянка, Теренино, Токарево, Усадище, Усть-Капша, Щекотовичине, а так же поселоков Капшинский, Мехбаза не охвачены централизованным водоотведением.

В данных населенных пунктах в качестве канализационных устройств используются выгребные ямы.

Общая численность населения, проживающих в населенных пунктах, не охваченных централизованной системой водоотведения составляет 757 чел. Преобладающая жилая застройка - одноэтажные индивидуальные жилые дома сельского типа. Плотность застройки низкая.

· Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении сельского поселения

В настоящее время Ганьковское сельское поселение имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации не охвачено большая часть территории жилой застройки.

Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах.

Износ канализационных сетей составляет 80 %. Это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом. Требуется строительство новых канализационных сетей, устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации, развитие системы бытовой канализации.

Канализационные очистные сооружения муниципального образования эксплуатируются более 30 лет. Процент изношенности КОС составляет около 80 %.

· Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения

· Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

Все хозяйственно-бытовые стоки д. Ганьково поступают в уличную самотечную систему канализации и затем с помощью канализационных насосных станций удаляются на канализационные очистные сооружения. Все хозяйственно-бытовые стоки д. Еремина Гора поступают в уличную самотечную систему канализации и затем в септики.

Существующее водоотведение от жилого сектора Ганьковского сельского поселения представлено в таблице 13 и на диаграмме рисунка 9.

·     Водоотведение Ганьковского сельского поселения

| #G0Система водоотведения | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- |
| Ганьковское сельское поселение | тыс м3/сут | 0,07911 |
| В том числе: |  |  |
| Д. Ганьково | тыс м3/сут | 0,07011 |
| Д. Еремина Гора | тыс м3/сут | 0,009 |

Рисунок 9 - Структура водоотведения по отдельным населенным пунктам Ганьковского сельского поселения

· Оценка фактического притока неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности населения, бюджетных организаций Ганьковского сельского поселения, организовано отводятся через централизованные системы водоотведения на канализационные очистные сооружения д. Ганьково, а поверхностно-ливневые стоки с территории поселения - в прямые ливневые выпуски.

· Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей населенных пунктов Ганьковского сельского поселения осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%. Приборы учета фактического объема сточных вод не установлены.

Развитие коммерческого учета сточных вод должно осуществляться в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г.

В настоящее время на российском рынке представлен широкий спектр выбора различных приборов учета сточных вод как российского, так и импортного производства.

Современные приборы учета - это высокотехнологичные изделия, выполненные с использованием электронных компонентов. Такие приборы способны обеспечить высокую надежность и точность производимых измерений.

Для напорных трубопроводов применяются ультразвуковые или электромагнитные расходомеры, которые необходимо подбирать, учитывая расчетный расход сточных вод. Рекомендуется использовать и ультразвуковые приборы учета расхода жидкости, снабженные датчиками доплеровского типа.

Намного сложнее наладить учет количества стоков в трубопроводах, в которых вода движется самотеком. В этом случае, необходимо измерить количество жидкости, находящейся в открытом канале или в незаполненной трубе. Стоки движутся под воздействием силы тяжести, причем скорость движения небольшая.

Измерение реального уровня жидкости в трубопроводе осуществляется при помощи наружного эхолокационного датчика или при помощи погружного устройства, фиксирующего перепады давления. Учет и сопоставление этих двух измерений позволяет с высокой степенью точности вычислять объемы сточных вод.

На Российском рынке неплохо зарекомендовали себя приборы учета сточных вод для безнапорных коллекторов типа ЭХО-Р (Сигнур), ВЗЛЕТ РСЛ, среди импортных приборов: ISCO 4250 (США), ADS 3600 (США) и MAINSTREAM III (Франция).

Стоимость импортных приборов порядка 15000 долл., российские аналоги в 15 раз дешевле.

Как правило, прибор учета сточных вод устанавливается на существующих сетях в специально оборудованных измерительных колодцах.

· Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и расчетным элементам территориального деления, с выделением зон дефицитов и резервов в каждой из рассматриваемых территориальных зон

Ретроспективный анализ баланса сточных вод централизованной системы водоотведения Ганьковского сельского поселения за 2013 год представлен в таблице 14 и на диаграмме рисунка 10.

·     Ретроспективный баланс сточных вод Ганьковского сельского поселения

| #G0Наименование потребителя | Объем стоков, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| - жилая и общественная застройка | 15,394 |
| -бюджет | 0,981 |
| - прочие | 1,689 |
| Всего | 18,064 |

Рисунок 10 - Структура водоотведения Ганьковского сельского поселения

· Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей) обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности передачи сточных вод на очистку

Отвод и транспортировка стоков от абонентов д. Ганьково производится через систему самотечных трубопроводов и канализационную насосную станцию. Из насосной станции стоки транспортируются по напорным трубопроводам в колодцы гасители,  а затем в канализационные очистные сооружения.

В настоящее время в Ганьковском сельском поселении действует одна канализационно-насосная станция в д. Ганьково.

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационные станции размещены в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения  насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании в жилой зоне д. Ганьково.

Станция осуществляет прием сточных вод жилых домов, социальных объектов д. Ганьково.

На станции установлены два насоса СМ 80-50-200

Характеристики насосов приведены в таблице 15.

·     Характеристики насосов, установленных на КНС

| #G0Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | КПД насоса, % | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СМ 80-50-200 | 25 | 12 | 58 | 4 |

В течение 2013 года станция передала 25,59 тыс.м3 стоков.

К сожалению, эффективность работы насосов в настоящее время снижена из-за отсутствия автоматического регулирования частоты вращения электродвигателей насосного оборудования. Применение частотных преобразователей на электрических двигателях насосов и автоматизированной системы поддержания уровня в приемной камере с применением логических контроллеров и гидростатических уровнемеров позволило бы значительно сократить потребление электроэнергии на КНС и повысить надежность работы станции в целом.

Оборудование КНС находится в удовлетворительном состоянии.

· Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита

В период с 2014 по 2023 годы увеличения объемов по приему сточных вод на комплекс очистных сооружений не ожидается.

Исходя из этого запаса мощности существующих очистных сооружений будет достаточно и поэтому в строительстве новых очистных сооружений нет необходимости.

· Перспективные расчетные расходы сточных вод

· Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод

Сведения о годовом ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения Ганьковского сельского поселения к 2023 году составит 29,16 тыс.м3/год.

· Структура водоотведения Ганьковского сельского поселения

Структура существующего и перспективного территориального баланса централизованной системы водоотведения Ганьковского сельского поселения представлена в таблице 16 и на диаграмме рисунка 11.

·     Существующее и планируемое отведение воды по отдельным населенным пунктам Ганьковского сельского поселения

| #G0Район | Единицы измерения | 2013 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ганьково | тыс м3/год | 25,66 | 25,66 |
| Еремина Гора | тыс м3/год | 3,5 | 3,5 |
| Абрамово | тыс м3/год | 0 | 0 |
| Гороховище | тыс м3/год | 0 | 0 |
| Гуреничи | тыс м3/год | 0 | 0 |
| Давыдовщина | тыс м3/год | 0 | 0 |
| Виногора | тыс м3/год | 0 | 0 |
| Заборовье | тыс м3/год | 0 | 0 |
| Исаково | тыс м3/год | 0 | 0 |
| .Казалма | тыс м3/год | 0 | 0 |
| Капшинский | тыс м3/год | 0 | 0 |
| Концы | тыс м3/год | 0 | 0 |
| Куневичи | тыс м3/год | 0 | 0 |
| Леошино | тыс м3/год | 0 | 0 |
| Лихачево | тыс м3/год | 0 | 0 |
| Малое Усадище | тыс м3/год | 0 | 0 |
| Мехбаза | тыс м3/год | 0 | 0 |
| Михалево | тыс м3/год | 0 | 0 |
| Наволок | тыс м3/год | 0 | 0 |
| Новая Усть-Капша | тыс м3/год | 0 | 0 |
| Новинка Ган. | тыс м3/год | 0 | 0 |
| Новинка Ер. | тыс м3/год | 0 | 0 |
| Олончено | тыс м3/год | 0 | 0 |
| Серебрянка | тыс м3/год | 0 | 0 |
| Сосновка | тыс м3/год | 0 | 0 |
| Теренино | тыс м3/год | 0 | 0 |
| Токарево | тыс м3/год | 0 | 0 |
| Усадище | тыс м3/год | 0 | 0 |
| Усть-Капша | тыс м3/год | 0 | 0 |
| Щекотовичи | тыс м3/год | 0 | 0 |
| Итого по Ганьковскому сельскому поселению | тыс м3/год | 29,16 | 29,16 |

Рисунок 11- Структура отвода сточных вод по отдельным населенным пунктам Ганьковского сельского поселения (существующее положение)

· Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок

Увеличение объема сточных вод не ожидается, строительство новых объектов не предусматривается.

· Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

· Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод

Увеличение объема сточных вод не ожидается, строительство новых объектов не предусматривается.

· Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод

Существующие канализационные очистные сооружения производительностью 200 м3/сут, расположенные в Ганьковском сельское поселение, д. Ганьково. Канализационные очистные сооружения  муниципального образования эксплуатируются более 30 лет.

Показатели качества очистки сточных вод по большинству критериев не соответствует требованиям природоохранных органов к сбросу в водоемы высшей категории по рыбохозяйственному значению и СанПиН, что характеризует необходимость реконструкции сооружений КОС, с организацией на них современных технологических процессов.

На перспективу предлагается развитие централизованной системы канализации в д. Ганьково. Для этого необходима реконструкция  очистных сооружений и, при необходимости,  подключение неканализованного жилого фонда к системе централизованной канализации.

· Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации

Выведение из эксплуатации объектов не планируется.

· Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения

· Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах Ганьковского сельского поселения

Согласно программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ганьковское сельское поселение предусмотрена реконструкция на основе современных технологий и материалов сетей и оборудование системы водоотведения, а также внедрение новых технологий очистки канализационных стоков бытового и дождевого назначения для выполнения требований природо- и  водоохранных норм.

Строительство новых сетей и канализационно-насосных станций не предусматривается.

Существующие сети обеспечивают отвод требуемого количества сточных вод.

· Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах города под жилищную, комплексную или производственную застройку

Согласно данным, полученным от администрации МО Ганьковское сельское поселение, увеличение жилищного фонда не планируется.

· Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения

Для обеспечения нормативной надежности отведения сточной жидкости в д. Ганьково необходима реконструкция уличной отводящей сети.

Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий поселений, наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства смешанной системы водоотведения, которая включает в себя как сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых коллекторов.

Водоприемником поверхностных сточных вод являются река Капша.

· Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них, для обеспечения нормативной надежности водоотведения

Оценка надежности водоотведения потребителей Ганьковского сельского поселения, выполненная в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», позволяет сделать следующие выводы:

В системах водоотведения Ганьковского сельского поселения большая часть технологических нарушений возникает в канализационных сетях, то очевидным выводом является вывод о необходимости концентрации усилий водоснабжающих организаций на обеспечении качественной организации водоотведения путем:

- замены канализационных сетей, выполненных из керамики, срок эксплуатации которых превышает 50 лет;

- использования при этих заменах канализационных трубопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки канализационных сетей должен соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта, превышать его;

- эксплуатации канализационных сетей, с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния, проведения их технического обслуживания и ремонтов. При этом особое внимание должно уделяться строгому соответствию установленного регламента на проведение тех или иных операций по обслуживанию, фактической их реализации, а также автоматизации технологических процессов эксплуатации;

- аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены канализационных сетей, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной службы.

· Сведения о реконструируемых участках канализационных сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности водоотведения потребителей Ганьковского сельского поселения в качестве первоочередных мероприятий (в период с 2014 по 2023 год) необходимо проведение капитальных ремонтов участков канализационных сетей, имеющих значительный износ и повышенную повреждаемость.

Около 80% канализационных сетей изношено и нуждается в капитальном ремонте или полной замене. По предварительным подсчетам на реализацию мероприятия по замене труб канализационной сети потребуется вложение инвестиций в размере 2,032 млн. руб.

Показатели качества очистки сточных вод по большинству критериев не соответствует требованиям природоохранных органов к сбросу в водоемы высшей категории по рыбохозяйственному значению и СанПиН. Существующие КОС эксплуатируются более 30 лет. Процент изношенности КОС составляет около 80 %. Обеззараживание сточных вод не производится.  Для обеспечения качества очистки сточных вод необходима реконструкция канализационных очистных сооружений. По предварительным подсчетам на разработку проекта по реконструкции КОС потребуется 2,5 млн. руб.

· Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций

Строительство и реконструкция насосных станций не запланирована.

· Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров

Строительство и реконструкция регулирующих резервуаров не запланирована.

· Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах водоотведения

На объектах системы водоотведения Ганьковского сельского поселения системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения не применяются. Управление осуществляется непосредственно на объектах (отсутствует возможность удаленного управления). Средства телемеханизации отсутствуют.

Внедрение современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением (АСОДУ) Ганьковского сельского поселения позволило бы значительно экономить энергетические ресурсы, наладить контроль и управление всей системой водоотведения, повысить надежность ее работы. Система оперативного диспетчерского управления водоснабжением (АСОДУ) включает установку частотных преобразователей на приводы электродвигателей насосов, шкафов автоматизации, датчиков давления и приборов учета на всех канализационных насосных станциях, облорудование информационной сеть на сотовых модемах формата GSM со всеми инженерно -технологическими объектами предприятия.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30 %, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары.

Основной задачей внедрения АСОДУ является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

· Сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей населенных пунктов Ганьковского сельского поселения осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%. Приборы учета фактического объема сточных вод не установлены.

В современных условиях на российском рынке неплохо зарекомендовали себя приборы учета сточных вод для безнапорных коллекторов типа ЭХО-Р (Сигнур), ВЗЛЕТ РСЛ, среди импортных приборов: ISCO 4250 (США), ADS 3600 (США) и MAINSTREAM III (Франция).

Стоимость оборудования узла учета сточных вод складывается из проектной документации и стоимости оборудования, в зависимости от мощности КНС.

Для одной КНС средней мощности стоимость составляет порядка 254 тыс. руб

Указанная стоимость может увеличиваться в зависимости от объема дополнительного оборудования (например, устройства для сетей диспетчеризации, радиомодем, контроллеры-регуляторы и т.п.) и дополнительных услуг по обучению персонала по работе с приборами, оказание консультационных услуг, поверка и т.п.

· Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

· Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения

Реконструкция существующих канализационных очистных сооружений с внедрением новых технологий, позволит значительно сократить сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, соответственно, снизит вредное воздействие на окружающую среду.

· Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей

Согласно, данным полученным от администрации Ганьковского сельского поселения строительство новых канализационных сетей не планируется.

· Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по утилизации осадка сточных вод

Реконструкция канализационных очистных сооружений с внедрением новых технологий будет способствовать предотвращению вредного воздействия на окружающую среду.

· Целевые показатели водоотведение

Основными задачами, решаемыми при разработке перспективных направлений развития системы водоснабжения и водоотведения Ганьковского сельского поселения являются:

- реконструкция на основе современных технологий и материалов принятого от собственника в пользование имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения систем коммунального водоснабжения и водоотведения) в соответствие с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставляемых услуг;

- обеспечение надежности и стабильной работы системы коммунального водоотведения муниципального образования путем замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий;

- улучшение экологической обстановки реки Капша путем внедрения новых технологий очистки канализационных стоков бытового и дождевого назначения для выполнения требований природо- и водоохранных норм;

- уменьшение количества сброса неочищенных стоков в реку Капша

- полное  прекращение сброса  неочищенных сточных вод  в  водные  объекты  с  целью  снижения  негативного  воздействия  на  окружающую  среду  и улучшения экологической обстановки;

- реконструкция действующих тоннельных канализационных коллекторов с целью обеспечения надежности водоотведения и возможности ремонта коллекторов;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- создание системы управления канализацией с целью  повышения качества предоставления услуги  водоотведения  за  счет  оперативного  выявления  и устранения технологических нарушений в работе системы, а  так  же обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения приведены в таблице 17.

·     Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

| #G0Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2013 г | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2028 |
| Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса | % | н/д | 100 | 100 |
| Показатели надежности и бесперебойности услуг водоотведения |
| Удельное количество засоров на сетях канализации | ед/10км | н/д | 2,8 | 1,0 |
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 80 | 40 | 0 |
| Показатели энергоэффективности и энергосбережения |
| Обеспеченности системы водоотведения технологическими приборами учета (расходомеры, уровнемеры), оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему предприятия | % | 0 | 100 | 100 |
| Обеспечение доступа населения к услугам централизованного водоотведения |
| Доля населения, проживающего в жилых домах, подключенных к централизованному водоотведению | % | 42 | 42 | 42 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |
| Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилых домов | % | н/д | 86 | 88 |

Приложение 1

Пространственные границы участка недр (координаты устья скважины) д. Ганьково, д. Еремина Гора

Приложение 2

Протоколы лабораторных исследований воды Ганьковского сельского поселения